## Slide 1: 第七章 第五代移动通信系统关键技术及其应用
惠州学院电子信息与电气工程学院
汇报人：凌家良

## Slide 2: 第7章 第五代移动通信系统关键技术及其应用
这章的主要内容有：
（1）熟悉5G移动通信系统的关键技术
（2）了解5G移动通信系统的应用

## Slide 3: 7.1 关键技术 7.1.1 大规模天线技术
大规模天线技术（Massive MIMO），通过在基站部署数十至数百个天线单元，利用空间维度资源提升频谱效率和网络容量。作用：
‌（1）频谱效率倍增‌：通过多用户空分复用（MU-MIMO），实现同一时频资源下多终端并行通信，理论容量可达4G的10倍以上；
‌（2）能耗优化‌：精准波束赋形技术将信号能量聚焦于目标用户，减少无效辐射，基站能耗同比降低30%；
‌（3）覆盖增强‌：高频段（如毫米波）通过大规模天线阵列补偿路径损耗，扩展5G网络覆盖边界。

## Slide 4: 7.1 关键技术 7.1.1 大规模天线技术
‌主要技术：
（1）波束赋形：通过动态调整天线相位与幅度，形成窄波束定向传输信号，减少多径干扰，提升终端接收信噪比。
‌（2）超维度天线阵列‌：结合二维/三维阵列形态，支持水平和垂直方向波束扫描，适应低空、海洋等复杂场景覆盖需求。甚至引入AI算法预测信道状态，动态优化天线配置。
‌（3）数字预编码与信道估计‌：基于实时信道状态信息（CSI）设计预编码矩阵，补偿多用户信道差异，最大化空间复用增益。

## Slide 5: 7.1 关键技术 7.1.2 毫米波技术
毫米波是指频率在24GHz~100GHz之间的电磁波（波长1~10毫米），可提供超大带宽（数百MHz至数GHz），显著提升5G的传输速率和容量。
（1） 毫米波的频段划分
n257/n258/n260（北美/韩国/日本）：28GHz（n257）、26GHz（n258）、39GHz（n260）。
欧洲/中国：26GHz（n258）和40GHz（未来可能扩展）。
特点：
带宽大：单载波可达400MHz~2GHz（Sub-6GHz仅100MHz）。
速率高：理论峰值速率可达10Gbps+（Sub-6GHz仅1~2Gbps）。

## Slide 6: 7.1 关键技术 7.1.2 毫米波技术
（2）毫米波的优势
超高速度：理论峰值速率可达10Gbps+，适用于4K/8K视频、VR/AR、云游戏等大流量场景。
超大容量：可支持高密度设备连接（如体育场、演唱会等）。
低延迟：结合边缘计算（MEC），延迟可降至1ms，适合工业自动化、远程手术等。
波束赋形（Beamforming）增强：毫米波易受阻挡，但通过动态调整波束方向，可精准覆盖用户。

## Slide 7: 7.1 关键技术 7.1.2 毫米波技术
（3） 毫米波的缺点
覆盖范围小：高频信号衰减快，典型覆盖仅100~300米（Sub-6GHz可达1km+）。
穿透能力差：难以穿透墙壁、玻璃、树木等，易受雨雪天气影响。
部署成本高：需密集部署小基站（Small Cells），增加网络建设成本。
终端功耗大：高频信号处理复杂，手机等终端需优化天线和散热设计。

## Slide 8: 7.1 关键技术 7.1.2 毫米波技术
（4）毫米波的解决方案
小基站（Small Cells）密集组网：在热点区域（如商场、地铁站）部署大量低功率基站，弥补覆盖不足。
波束赋形（Beamforming）+ Massive MIMO：基站使用多天线阵列，动态调整信号方向，增强用户连接稳定性。
中继与反射面（Repeaters/IRS）：利用智能反射面（Intelligent Reflecting Surface, IRS）增强信号绕射能力。
与Sub-6GHz协同组网：广域覆盖用Sub-6GHz（如3.5GHz），热点区域用毫米波，平衡覆盖与速率。

## Slide 9: 7.1 关键技术 7.1.2 毫米波技术
（5）毫米波的全球发展现状
北美（美国/加拿大）：已商用毫米波（28GHz/39GHz），主要用于热点覆盖。
韩国：在26GHz频段部署毫米波，用于体育场馆和商业区。
欧洲：26GHz频段逐步开放，但部署较慢（受限于政策和高成本）。
中国：目前以Sub-6GHz（3.5GHz/4.9GHz）为主，毫米波（26GHz）仍在试验阶段（2025年后可能商用）。

## Slide 10: 7.1 关键技术 7.1.2 毫米波技术
（6）毫米波的未来趋势
6G延伸（太赫兹通信）：未来6G可能使用100GHz~1THz频段，速率进一步提升（1Tbps+）。
AI优化波束管理：机器学习动态调整波束，提升毫米波网络效率。
卫星通信结合：低轨卫星（如Starlink）可能采用毫米波，提供全球高速连接。

## Slide 11: 7.1 关键技术 7.1.3 灵活空口技术
5G灵活空口通过可扩展参数（SCS，子载波间隔）、动态帧结构（微时隙/TDD）、BWP节能等技术，实现“一套空口适配多场景”。其核心思想在于：
降低延迟（uRLLC微时隙）。
提升效率（动态TDD/BWP）。
兼容未来（支持毫米波/太赫兹）。
这一设计是5G超越4G的关键创新，也为6G的“智能弹性空口”奠定基础。

## Slide 12: 7.1 关键技术 7.1.3 灵活空口技术
包括：
（1）灵活参数设计（Numerology）
5G NR引入可扩展的子载波间隔（SCS, Subcarrier Spacing）和时隙结构，取代4G LTE的固定15kHz子载波间隔。

## Slide 13: 7.1 关键技术 7.1.3 灵活空口技术
（2）灵活帧结构（Flexible Frame Structure）
5G NR的帧结构支持动态TDD和微时隙（Mini-slot），实现资源按需分配：
动态TDD：上下行资源比例可实时调整（适应突发流量）。
微时隙（Mini-slot）：
传统时隙，14个OFDM符号（1ms），微时隙：2~7个符号（可短至0.125ms），满足uRLLC极低延迟需求（如工业控制）。

## Slide 14: 7.1 关键技术 7.1.3 灵活空口技术
（3）带宽部分（BWP, Bandwidth Part）
将整个载波带宽划分为多个“子带宽”，终端仅激活部分BWP以节能。
应用场景：
低功耗IoT设备：使用窄带BWP（如5MHz）。
高速率手机：切换至宽带BWP（如100MHz）。
（4）前导码与随机接入优化
传统4G：4步流程（延迟约10ms）。
5G优化：合并为“Msg1+Msg3”两步，延迟降低50%以上，适合uRLLC（超可靠低延迟通信）。

## Slide 15: 7.1 关键技术 7.1.4 大带宽技术
大带宽技术是实现超高速率（10Gbps+）和高容量的核心，主要通过频谱扩展、载波聚合、高阶调制等关键技术实现。
（1）频谱资源扩展，包括：
毫米波（mmWave）高频段：如28GHz、39GHz，单载波可达400MHz~2GHz。
Sub-6GHz中频段：3.5GHz（中国）、2.6GHz（欧洲），单载波带宽100MHz，覆盖半径1~3km。
频谱共享技术：4G/5G动态共享同一频段（如1.8GHz），平滑过渡。
免许可频段（NR-U）：利用5GHz/6GHz非授权频谱补充容量（类似Wi-Fi）。

## Slide 16: 7.1 关键技术 7.1.4 大带宽技术
（2）载波聚合（CA, Carrier Aggregation）
将多个载波（频段）捆绑使用，提升总带宽，理论峰值速率可达10Gbps（毫米波8CA + Sub-6GHz 4CA），大大提升网络容量和用户平均速率。
包括：
同频段内聚合（如2个100MHz的3.5GHz载波）；
跨频段聚合（如3.5GHz + 2.6GHz）。

## Slide 17: 7.1 关键技术 7.1.5 辅助上行技术
辅助上行技术是一种通过增加额外的上行（移动台到基站）链路资源来提升网络上行性能的解决方案，主要用于弥补高频段（如毫米波）覆盖不足或上行链路容量受限的问题。
高频段上行短板：5G中频段（如3.5GHz）或毫米波（如28GHz）上行覆盖范围较小，且终端发射功率有限，导致上行链路成为瓶颈。
低频段优势：低频段（如1.8GHz）穿透性强、覆盖广，适合作为上行补充。

## Slide 18: 7.1 关键技术 7.1.5 辅助上行技术
实现：
双上行链路：终端同时配置低频段（SUL）和高频段（主上行链路），低频段专用于上行传输，高频段用于下行或上下行动态分配。
动态切换：根据信道条件（如信号强度、负载情况），网络可动态指示终端使用SUL或主上行链路。
应用场景：
室内深度覆盖：弥补高频段在室内穿透损耗大的问题。
农村/边缘地区：解决基站稀疏导致的上行信号弱问题。
实时应用：支持直播、视频会议等高上行需求业务。

## Slide 19: 7.1 关键技术 7.1.6 频谱共享技术
频谱共享技术是指通过动态、灵活的方式让多个运营商、服务商或通信系统（如4G/5G）共享同一段频谱资源，以提高频谱利用率并满足多样化需求。
1. 技术背景
频谱稀缺：5G需要大带宽（如毫米波），但优质低频/中频资源有限。
效率需求：传统静态分配导致频谱利用率低（如某些频段闲置）。
多系统共存：需协调5G与4G、Wi-Fi、卫星通信等系统的频谱使用。

## Slide 20: 7.1 关键技术 7.1.6 频谱共享技术
2.主要频谱共享技术
（1）动态频谱共享：在同一频段上动态分配4G（LTE）和5G（NR）资源，根据实时需求调整比例。
实现：通过软件升级基站，支持LTE和NR共存的帧结构。
优势：平滑演进，无需清退4G即可部署5G，降低运营商成本。
按需分配：根据用户比例动态调整资源（如白天5G需求高时分配更多资源）。
应用：Sub-3GHz频段（如1.8GHz、2.1GHz）的4G/5G共享。

## Slide 21: 7.1 关键技术 7.1.6 频谱共享技术
2.主要频谱共享技术
（2）授权共享接入：在特定地理区域或时间段，将授权频谱（如军用、广电）共享给5G商用网络。
实现：通过中央数据库协调主用户（如雷达）和次用户（5G基站）的接入。
（3）非授权频谱共享：5G NR在非授权频段（如5GHz、6GHz）运行，与Wi-Fi等共存。
应用：补充容量（如室内热点），支持5G专网。

## Slide 22: 7.1 关键技术 7.1.6 频谱共享技术
3. 应用场景
运营商间共享：多家运营商共享同一频段（如乡村共建共享）。
垂直行业专网：工厂、港口使用共享频谱部署5G专网。
应急通信：灾害时临时共享公共安全频段。。

## Slide 23: 7.1 关键技术 7.1.7 边缘计算技术（MEC）
边缘计算（Multi-access Edge Computing, MEC）技术通过将计算、存储和网络资源下沉到靠近用户或数据源的网络边缘（如基站侧、城域网汇聚点），显著降低时延、提升效率，并赋能新型应用场景。目前，中国移动已经在15个省份部署MEC。
1. 技术实现
（1）网络架构：用户面下沉（UPF Local Breakout）
数据流量在边缘节点（如MEC服务器）直接分流至本地网络，无需回传至核心网。
示例：工厂摄像头视频流在园区内MEC处理，避免上传至云端。

## Slide 24: 7.1 关键技术 7.1.7 边缘计算技术（MEC）
1. 技术实现
（2）资源管理
动态负载均衡：根据业务需求（如突发流量）在边缘节点间迁移计算任务。
分布式协同：边缘-云端协同计算（如边缘处理实时数据，云端训练AI模型）。

## Slide 25: 7.1 关键技术 7.1.7 边缘计算技术（MEC）
2. 典型应用场景
工业互联网：预测性维护，边缘AI实时分析设备传感器数据。MEC处理多机器人路径规划。
智慧城市：如交通优化，边缘节点处理路口摄像头数据，实时调整信号灯。
云游戏/VR：渲染任务在边缘服务器完成，降低操作延迟至20ms内。
医疗：如远程手术，MEC确保术中视频流与机械臂控制的极低时延。

## Slide 26: 7.1 关键技术 7.1.7 边缘计算技术（MEC）
3. 优势
时延优化：端到端时延从云端100ms降至边缘10ms级。
带宽节省：本地处理减少60%以上的回传流量。
数据安全：敏感数据（如人脸信息）不出园区。
4. 挑战与解决方案
资源受限：边缘节点算力/存储有限；解决方案：分级边缘（轻量级边缘节点+区域边缘云）。
异构管理：多厂商设备（如华为/诺基亚MEC）协同困难。
方案：ETSI MEC标准化接口+开源平台（如StarlingX）。

## Slide 27: 7.1 关键技术 7.1.8 网络切片技术
网络切片（Network Slicing）是5G核心创新技术之一，它通过虚拟化技术将一个物理5G网络划分为多个逻辑独立的虚拟子网络（切片），每个切片可针对不同业务需求提供定制化的网络服务（如带宽、时延、可靠性等），从而实现“一网多用”。
就像“公路车道划分”：将一条物理公路划分为公交专用道、快车道、慢车道，不同车辆按需选择。

## Slide 28: 7.1 关键技术 7.1.8 网络切片技术
1. 网络切片的概念
逻辑独立：每个切片拥有独立的网络资源（计算、存储、带宽）和功能模块（如AMF、SMF、UPF），互不干扰。
按需定制：可针对不同应用场景（如工业控制、高清视频、物联网）配置不同的QoS（服务质量）参数。
2.优势
资源高效利用：避免为每种业务单独建网。
快速部署：通过软件定义方式分钟级生成新切片（如临时赛事直播）。安全隔离：金融、政务等敏感业务数据独立传输，防止跨切片干扰。

## Slide 29: 7.1 关键技术 7.1.8 网络切片技术
3. 网络切片的架构
（1）核心网切片
控制面（CP）共享；
用户面（UP）隔离；每个切片可部署独立的UPF（用户面功能），实现数据流本地分流。
（2）接入网切片
无线资源划分：将空口资源（如PRB资源块）动态分配给不同切片。
基于如URLLC（超可靠低时延）、eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量物联网）的差异化调度。

## Slide 30: 7.1 关键技术 7.1.9 D2D通信技术
D2D（设备直连通信）是5G关键技术之一，允许终端设备在近距离范围内直接通信，无需通过基站或核心网中转，从而降低时延、节省网络资源，并支持新业务场景（如车联网、公共安全通信）。
1. D2D的基本定义
直接通信：终端（如手机、车载设备、传感器）之间通过5G空口（如侧行链路Sidelink）直接传输数据。
网络控制：基站（gNB）仍参与资源分配、干扰管理和连接建立，但数据不经过核心网。

## Slide 31: 7.1 关键技术 7.1.9 D2D通信技术
2. D2D的应用场景
（1）车联网（V2X）
V2V（车车通信）：车辆直接交换位置、速度信息，实现碰撞预警。
V2I（车路协同）：红绿灯、路侧单元通过D2D向车辆发送实时信号。
时延要求：<10ms，可靠性>99.9%。
（2）公共安全通信
应急通信：消防员、警察在无网络覆盖时通过D2D组网。
广播增强：地震预警信息通过D2D快速扩散。

## Slide 32: 7.1 关键技术 7.1.9 D2D通信技术
2. D2D的应用场景
（3）物联网（IoT）与边缘计算
设备直连：工厂传感器直接交换数据，减少云端回传。
边缘协同：多终端协作处理计算任务（如分布式AI推理）。
（4）社交与本地服务
近场文件传输：手机间高速共享大文件（如5G版“隔空投送”）。
AR/VR协作：多用户AR游戏通过D2D同步数据。

## Slide 33: 7.1 关键技术 7.1.9 D2D通信技术
3. D2D的关键技术
（1）侧行链路（Sidelink）
频段：使用5G授权频段（如Sub-6GHz或毫米波），避免与Wi-Fi等非授权频段干扰。
传输模式：基于OFDM的物理侧行共享信道（PSSCH）。
资源分配：支持动态调度（基站分配）和感知预留（终端自主选择）。

## Slide 34: 7.1 关键技术 7.1.9 D2D通信技术
3. D2D的关键技术
（2）干扰管理
功率控制：基站或终端动态调整发射功率，避免D2D链路与蜂窝链路互相干扰。
资源隔离：为D2D分配专用资源块（RB），或通过空分复用（SDM）共享资源。
（3）发现与连接建立
发现协议：终端通过广播信号（如Discovery Signal）寻找邻近设备。
连接建立：基站辅助或终端自主协商建立安全链路（如PC5接口）

## Slide 35: 7.1 关键技术 7.1.9 D2D通信技术
4. D2D的技术问题与解决方案
问题（1）：资源竞争与干扰，D2D与蜂窝用户共享频谱时可能互相干扰。
解决方案：动态资源分配，基站通过AI预测流量需求，优化资源分配；频分复用：为D2D分配专用频段（如5.9GHz用于V2X）。
问题（2）：移动性管理，高速移动场景（如车辆）下链路易中断。
解决方案：快速切换，基于预测的链路预建立（如车辆轨迹预测）；中继辅助：通过其他终端或路边单元（RSU）转发数据。
问题（3）：安全与隐私，直连通信易受窃听或伪造攻击。
解决方案：身份认证，加密传输。

## Slide 36: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
5G不仅提供高速通信，还具备厘米级至亚米级的高精度定位能力，远超4G（通常10~100米精度）。这一技术赋能自动驾驶、工业物联网、智慧城市等场景，成为5G的关键差异化能力之一。
5G高精度定位通过多基站协同、AI纠偏和侧行链路等技术，突破传统定位瓶颈，成为工业、交通和消费领域的核心使能技术。随着R18进一步优化，5G定位将向“全域厘米级”演进，成为6G智能社会的空间感知基石。

## Slide 37: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
1. 5G高精度定位的核心技术
（1）多基站协同定位
TOA/TDOA（到达时间/时间差定位）
TOA：测量信号从终端到多个基站的绝对传播时间，通过球面交汇计算位置（需严格时间同步）。
TDOA：通过信号到达不同基站的时间差计算终端位置（无需终端时间同步）。
精度：室外可达1~3米，依赖基站密度和同步精度。

## Slide 38: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
1. 5G高精度定位的核心技术
（1）多基站协同定位
AOA（到达角定位）
利用大规模MIMO天线阵列测量信号入射角度，结合距离信息定位。
优势：适用于室内或基站稀疏场景。
（2）终端侧辅助定位
5G NR Sidelink（侧行链路）：车联网中车辆通过直连通信交换位置信息，实现协同定位。
传感器融合：结合IMU（惯性测量单元）、GNSS（卫星定位）和5G测量数据。

## Slide 39: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
1. 5G高精度定位的核心技术
（3）R16/R17增强技术
多频段测量：结合Sub-6GHz（覆盖广）和毫米波（方向性强）提升精度。
AI定位优化：通过机器学习校正多径误差（如NLOS非视距传播）。

## Slide 40: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
2. 应用场景
（1）工业4.0（智能制造）
AGV/机器人定位：工厂内搬运机器人通过5G基站实现厘米级实时定位。
资产追踪：高价值设备（如半导体晶圆盒）位置监控，防丢防错。
（2）自动驾驶与车联网
车道级导航：结合5G+V2X，车辆定位精度达20厘米，支持匝道精准驶入。
泊车辅助：地下停车场无GNSS（卫星信号）时，5G定位引导自动泊车。

## Slide 41: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
2. 应用场景
（3）智慧城市
紧急救援：消防员在烟雾中通过5G室内定位快速找到受困者。
无人机巡检：基站为无人机提供实时位置更新，避免碰撞。
（4）AR/VR
元宇宙交互：5G+定位实现虚拟物体与真实空间的精准叠加（如AR导览）。

## Slide 42: 7.1 关键技术 7.1.10 高精度定位技术
3. 标准化与商用进展
3GPP标准：
R16：定义5G定位架构（LMF定位管理功能）、NR定位信号（PRS）。
R17：增强工业物联网（IIoT）定位，支持更低时延（<10ms）。
商用案例：
中国移动：在深圳机场部署5G室内定位（精度1米），引导旅客登机。
德国博世：工厂内通过5G定位AGV，误差<30厘米。
美国Verizon：与车企合作测试5G+V2X车道级定位。

## Slide 43: 7.1 关键技术 7.1.11 非公共网络技术
非公共网络（Non-Public Network, NPN）技术是专为特定行业或组织设计的私有网络解决方案，提供高安全性、低延迟和定制化服务。
通过NPN技术，企业能构建适应垂直行业需求的5G专网，平衡性能、安全与成本，推动数字化转型。实际部署时需根据业务需求选择SNPN（独立部署）或PNI-NPN（公共网络集成）模式。

## Slide 44: 7.1 关键技术 7.1.11 非公共网络技术
1.两种实现方式
（1）独立部署（Standalone NPN, SNPN），完全独立于公共网络，拥有专属的5G核心网、无线接入网（RAN）及频谱资源。
适用场景：工厂、军事基地、偏远矿区等需要完全隔离的场景。
优势：数据本地化、超高可靠性（99.9999%）、完全控制权。
（2）公共网络集成（Public Network Integrated NPN, PNI-NPN），基于运营商公共网络基础设施，通过网络切片或专用资源实现虚拟私有化。
适用场景：医院、智慧园区、港口等需要部分公网连接的场景。
优势：成本较低、快速部署、灵活扩展。

## Slide 45: 7.1 关键技术 7.1.11 非公共网络技术
2. 典型应用场景
（1）工业4.0（智能制造），如富士康工厂部署SNPN（独立部署），故障响应时间从小时级降至分钟级。
（2）能源行业，智能电网中NPN支持广域传感器数据实时回传（延迟<20ms）。
（3）医疗健康，医院PNI-NPN切片保障远程B超等高带宽业务，同时隔离普通用户流量。
（4交）通与港口，天津港采用NPN实现无人集卡调度，定位精度达厘米级。

## Slide 46: 7.1 关键技术 7.1.12 时延确定性网络
传统网络：IP网络基于“尽力而为”原则，时延受拥塞、路由变化等影响，波动大（可达毫秒级）。
工业4.0需求：例如机器人协同（时延<1ms，抖动<10μs）、电网差动保护（时延<10ms，零丢包）等场景需严格保障。
时延确定性网络（Deterministic Networking, DetNet）是为满足工业自动化、远程控制等场景对超低时延（Ultra-Low Latency）和时延抖动（Jitter）严格需求而设计的关键技术。其目标是确保数据在端到端传输中的可预测性和可靠性，时延波动控制在微秒级（μs）甚至更低。

## Slide 47: 7.1 关键技术 7.1.12 时延确定性网络
典型应用场景